#### Оконно-дверные системы INICIAL Systems

IW 70 / ОКОННО ДВЕРНАЯ СИСТЕМА С ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ 

 

I. НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ:
Серия имеет базовый размер 70 мм и термомост 34 мм. Оконно-дверная система для изготовления оконных фасадов, дверей, витражей, витрин, перегородок с высокими свойствами звуко- и теплоизоляции.

- окна с различными типами открывания, в т.ч. «штульповые»

- двери с одной и двумя створками

- офисные и тамбурные перегородки

II. ВЫСОКИЕ ТЕПЛОСБЕРЕГАЮЩИЕ СПОСОБНОСТИ:Применение технологии TERMO UNIT ® позволяет создавать конструкции с повышенными требованиями по теплоизоляции. IW 70 относится к классу i3, где коэффициент сопротивления теплопередаче свыше 0,65 м2С0/Вт (по профилю). В системе используются термомосты 34 мм, изготовленные из полиамида 6.6 стеклонаполненного термостойкого и вспененные экструдированные изоляторы, разработанные совместно с компанией Technoform Bautec (Германия).

Сравнение обычной оконной системы и системы IW 70 класса i3:

III. ШИРОКИЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
IW 70 имеет три варианта ширины лицевой поверхности - в зависимости от выбранного архитектурного решения и статических расчетов и позволяет выполнять многочисленные варианты стилистических решений оконных фасадов: от классических до авангардных

- Широкий спектр штапиков:

- Возможность изготовления «скрытой створки» - для достижения эффекта максимальной светопрозрачности конструкции и минимальной видимой ширины профилей с фасадной стороны здания.

IV. ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ:Оконно-дверная система IW 70 специально разработана для конструкций с частым использованием. В виду этого для системы были выбраны комплектующие с особенно высокой долговечностью. Так, длительный безремонтный срок службы элементов IW 70 обеспечивают:

- специальные подкладки, отделяющие стекло от соприкосновения с алюминием

- прочные элементы из комплекса тройного уплотнения из высококачественной резины.

- метизы из нержавеющей стали в составе профильной конструкции.